## Slide 1
해양통신시스템 종합설계 텀프로젝트 결과보고서
“시각장애인들을 위한 보행자 신호등 알리미“
해양IT공학 20152194 김학진

## Slide 2
01
서론
02
준비물
03
구현한 기능
04
개선할 사항
CONTENTS
05
마무리

## Slide 3
01
서론

## Slide 4
서론
01.
시각장애인들은 횡단보도를 건너기 어려움
보조장치가 있다고 하지만 많은 곳에 설치되어 있지 않아 여전히 위험함
이런 문제점을 파악하여 “시각장애인들을 위한 보행자 신호등 알리미＂구상

## Slide 5
02
준비물

## Slide 6
준비물
02.
LED : 보행자 신호등에서 빨간불과 파란불을 구현하기 위한 기능
7-Segment : 현재 신호등상태가 유지되는데 몇 초 남았는지 표시할 기능
스위치 : 사용자가 보행자 신호등 데이터를 받거나 안받도록 선택을 하는 기능,
      클라이언트를 종료시키기 위한 기능

## Slide 7
03
구현한 기능

## Slide 8
구현한 기능
03.
클라이언트 구조
Main()
SetPinmode()
ParemeterCheck()
MainProgram()
program_exit
status
Receive
Information()
종료
1
0
1
0

## Slide 9
구현한 기능
03.
클라이언트 코드 (Client.c)
1. int main(int argc, char *argv[]) : 프로그램의 main문
2. void SetPinmode() : GPIO핀 설정
3. void ParameterCheck(int argc) : 입력 매개변수의 개수 검사(올바른 매개변수가 들어왔는지 검사)
4. void ShowInformation() : 프로그램의 버전, 설명을 명시
5. void MainProgram(char *argv[]) : 프로그램의 본질적인 main문, status와 program_exit의 변수를 체크하며
서버와 통신 및 프로그램 종료를 컨트롤하는 역할
6. int ProgramExit(int program_exit) : SWITCH_EXIT가 눌렸을 때 program_exit의 값을 1로 반환
7. int ChangeStatus(int status, char *argv[]) : SWITCH_STATUS가 눌렸을 때 status의 상태를 전과 비교하여 변경 후 반환
(status가 0이었을 경우 소켓을 설정하고 서버와 연결하며 status를 1로 변경
status가 1이었을 경우 서버에 데이터를 그만 전송하라는 명령을 보내고
소켓을 close하며 status를 0으로 변경)
8. void ReceiveInformation() : 서버에 데이터를 보내라는 명령을 보낸 후 서버에서 데이터를 받아 표시
9. void SetSocket(char *argv[]) : 소켓을 생성하고 설정
10. void ConnectServer() : 서버와 연결

## Slide 10
구현한 기능
03.
서버 구조
Main()
SetPinmode()
SetSocket()
Accept()
connect
no
SignalLight()
bufRx
yes
“R”
Send()
Accept()
“D”
connect
no
yes

## Slide 11
구현한 기능
03.
서버 코드 (Server.c)
1. int main(void): 프로그램의 main문
2. void SetPinmode() : GPIO핀 설정
3. void SetSocket() : 소켓을 생성하고 설정, bind(), listen() 실행
4. void Accept() : 클라이언트의 connect가 있을 때까지 대기
5. void SignalLight() : 프로그램의 본질적인 main문, Red_Light()와 Green_Light()를 반복
6. void Red_Light() : 빨간LED를 점등 후 10초간 대기, 대기 중간중간에 ReceiveInformation()을 통해 클라이언트에 데이터 전송
10초가 지난 후 빨간LED점멸
7. void Green_Light() : 초록LED를 켜고 10초간 대기, 대기 중간중간에 ReceiveInformation()을 통해 클라이언트에 데이터 전송
10초가 지난 후 초록LED점멸
8. void ShowSegment(int count) : LED가 유지되기까지 남은 시간을 7-segment에 표시
9. void ReceiveInformation(int count, char tmp[]) : 클라이언트에서 데이터를 받은 받은 데이터에 따라
클라이언트에 send()를 하거나 send()를 중단
10. void SendInformation(int count, char tmp[]) : 클라이언트에 현재 상태 데이터 전송

## Slide 12
구현한 기능
03.
클라이언트
서버
사용자
SWITCH_STATUS push
(status = 1)
“R”
Current Status Data
Current Status Data
LED
7-Segment
“D”
Send Stop
SWITCH_EXIT push
Program Exit
SWITCH_STATUS push
(status = 0)

## Slide 13
구현한 기능
03.
프로그램 구동 예시 화면 1

## Slide 14
구현한 기능
03.
프로그램 구동 예시 화면 2

## Slide 15
04
개선할 사항

## Slide 16
개선할 사항
04.
클라이언트의 요청이 없어도 서버측 신호등은 빨간불과 파란불을 번갈아가며 계속 구동해야 하지만 클라이언트와 연결되었을때만 신호등이 구동됨.
클라이언트의 요청없이 계속 구동하도록 개선 할 필요가 있음
1. 서버의 신호등 상태 유지

## Slide 17
개선할 사항
04.
부저를 사용하지 못함.
기술적인 부분이 부족한 것으로 판단되어 후에 좀 더 연구하여 부저를 활용할 필요가 있음
2. 부저 사용

## Slide 18
개선할 사항
04.
이 프로젝트의 취지로 생각하여 한 서버에 많은 클라이언트의 연결이 요구됨. 소켓프로그래밍이나
다른 기술을 통해 다중 연결을 실행할 필요가 있음
3. 다중 연결

## Slide 19
05
마무리

## Slide 20
마무리
05.
이 프로젝트를 진행하면서 라즈베리파이와 GPIO에 대한 이해도를 높였다. 또한 소켓프로그래밍을
활용하면서 통신에 대한 이해도를 높였다.
하지만 아직 배워야 할 부분이 많다는 것을 느꼈다. 부저의 이해, 소켓프로그래밍에 대한 완벽한
이해 등은 아직 부족하다. 이런 점을 보완하고 지금까지 프로젝트를 진행하며 배운 지식들을 잘
가다듬고 유지할 필요가 있다.

## Slide 21
감사합니다
해양IT공학 20152194 김학진